奥凯煤业集团青海江仓一井田单绳缠绕式矿井提升机采购

招标公告

奥凯煤业集团、青海省奥凯煤业发展集团有限责任公司青海江仓一井田项目所需要的单绳缠绕式矿井提升机设备采购项目，拟采用国内公开招标的方式确定中标人，欢迎符合相关条件的单位参加投标，现将有关事宜告知如下：

- 项目概况：

项目名称：奥凯煤业集团青海江仓一井田JK-3.5×2.5单绳缠绕式矿井提升机采购

项目地点：青海省海北州刚察县江仓一井田，海拔高度3800米

资金来源：项目业主按国家有关法律法规自行筹集

标段划分：1个标段

- 项目采购范围及要求，要求为国产中高档品牌，可靠性高，满足技术指标前提下具备较高性价比。具体要求如下：

(一)、绞车机械部分:

名称及型号:JK-3.5×2.5单绳缠绕式矿井提升机

（二）、主要技术参数:

1、滚筒个数：                1个

2、滚筒直径：                3500mm

3、滚筒宽度：                2500mm

4、钢丝绳最大直径：          φ40 mm

5、钢丝绳最大静张力差：      170 KN

6、钢丝绳最大静张力：        170 KN

7、提升斜长：                 938 m

8、提升倾角：                 23 °

9、最大提升速度：             3.8 m/s

10、减速机速比：               31.5

11、钢丝绳缠绕层数:             2 层

12、主电机型号:      高速直流电机

13、功率：1000 KW       电压：660 V   转速：650 r/min

（三）、矿井提升机结构形式及技术要求:

1、主轴承采用滚动轴承。

2、卷筒采用两半剖分形式，配带工程塑料衬板，过渡块。

3、采用装配式活闸盘，并两瓣组装式。

4、采用盘形闸制动器。

5、采用具有二级制动功能的具有两套独立工作系统的液压站TE163，调压装置采用电液比例阀结构，比例阀、变量柱塞泵均为进口元件。

6、减速机选用行星减速器，速比为 31.5

7、采用机械牌坊式深度指示器。

8、主电动机与减速器高速轴采用弹性棒销联轴器联接，减速器低速轴与主轴采用齿轮联轴器联接，出厂时按标准装配好。

（四）、供货范围:

1、主轴装置（含卷筒工程塑料衬板、过渡块，左右轴承座等  1套

2、具有二级制动功能的、进口比例阀、进口柱塞泵液压站     1套（2台）

3、机械牌坊式深度指示器及装置                          1套

4、行星减速器（含底座）                                1台

5、盘形制动器装置                                      1 台套

6、弹性棒销联轴器                                      1 套

7、齿轮联轴器                                          1 套

8、测速装置                                            1 套

9、电动机制动器                                        1套

10、主电动机及底座                                     1套

11、配带齐全与矿井提升机相匹配的液压站、润滑站、盘形闸制动器、电动机制动器、司机操作台系统液压油管路和阀门。

12、其它：（包括主轴装置专用工具、液压站专用工具、盘形制动器专用工具、基础件、防护罩等）1套

13、天轮装置（直径3500mm）1套

14、随机技术资料（总图、基础图、安装使用说明书及易损件明细表各2套，关键零部件无损探伤报告，煤矿矿用产品安全标志证，产品合格证等），交用户存档。

（ 五）、质量保证与服务：

1、设备运行一年内因产品质量发生问题由制作方负责免费维修和更换。

2、制作方负责对使用方人员技术和维修培训，并派人现场指导设备安装和调试。

3、设备现场运行过程中出现主要技术疑难问题时，制作方接到通知后，24小时内到达现场进行处理。

4、设备在运输过程采用有效包装和固定措施，设备到货后双方共同验收，出现损坏部件制作方负责更换维修。

- 投标报名条件：

- 具有独立企业法人资格；

- 本项目投标人应为具备单绳缠绕式矿井提升机设备的设计和生产资质的专业设备制造厂商，不接受经销商、代理商的投标；

- 有健全的组织管理体系及财务核算体系、能够提供合法的增值税发票；

- 近两年类似项目业绩不得少于3个，具备高海拔使用业绩优先考虑，投标单位要充分考虑海拔3800米高原的特殊环境条件；

- 设备必须具备国家煤安标志（MA）；

- 必须有生产资格证书；

- 本项目不接受联合体投标。

- 报名时请提供以下资料，复印件加盖鲜章，也可发送传真件或者将扫描件发送到电子邮箱109541265@qq.com，然后领取报名申请表填写并签字盖章后传真至（也可发扫描件到邮箱）集团公司完成报名手续。

（1）企业营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）相关业绩；（5）生产资格证书。

- 投标资格审查方式：资格后审

- 投标报名时间：2012年12月28日至2103年1月11日9：30-11：30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

- 发售招标文件地点：

- 四川省成都市天府大道北段20号高新国际广场B座9楼，集团公司经营管理中心，联系电话及传真：028-85310969 ，手机：15882189818。

- 青海省西宁市经济开发区金桥路38号管委会大厦3楼，青海公司经管部。联系电话及传真：0971-8817588。

八、  投标截止时间即开标时间：2013年1月15日10:00时(北京时间)，开标地点：青海省西宁市经济开发区金桥路38号管委会大厦7楼会议室。

九、  本招标公告同时在《奥凯煤业集团官网》（www.aokaigroup.com）和《中国采购与招标网》(www.chinabidding.com.cn)上发布。

招标人：奥凯煤业集团

青海省奥凯煤业发展集团有限责任公司

联系人：刘经理

联系电话及传真：028-85310969 手机：15882189818

奥凯煤业集团

联系地址：四川省成都市天府大道北段20号，高新国际广场B座9楼经营管理中心

邮编：610000

2012年12月