奥凯煤业集团青海江仓一井田对旋式抽风机及配套电控柜

采购公告

奥凯煤业集团、青海省奥凯煤业发展集团有限责任公司江仓一井田建设项目所需要的防爆对旋式抽风机及配套电控柜采购项目，拟采用国内公开询价采购的方式确定供货单位，欢迎符合相关条件的单位参加报价，现将有关事宜告知如下：

- 项目概况：

项目名称：奥凯煤业集团青海江仓一井田对旋式抽风机及配套电控柜采购

项目地点：青海省海北州刚察县江仓地区，海拔高度3800米

- 项目采购范围及要求：

- 产品名称及型号：FBCDZ-NO16/2x110，16号防爆对旋式抽风机及配套电控柜。

- 技术参数：电压380v，功率2x110Kw，工作风量大于50m3/s，工作风压（负压）889Pa－3262Pa。产品使用环境最低温度为－37 ℃，海拔高度3800米。配套电控柜为低压电控柜，采用自耦降压起动。

- 数量：合计1台套。

- 要求为专业防爆对旋式抽风机生产厂家，国产中档品牌，满足技术指标前提下具备较高性价比。产品结实耐用，符合国家相关现行标准规定、行业规范和通用技术要求，并请报价厂家充分考虑海拔3800米高原的使用环境条件。到货日期为2012年11月10日前。

- 报价企业报名条件：

- 具有独立企业法人资格；

- 本设备产品报价人应为制造厂家，不接受经销商、代理商的报价。

- 有健全的组织管理体系及财务核算体系、能够提供合法的增值税发票；

- 近两年类似项目业绩不得少于5个；

- 必须有效具备：工业产品生产许可证，防爆合格证，矿用产品安全标志证书，产品合格证，金属材料摩擦火花安全性检验合格证。

- 本项目不接受联合体报价。

- 报价时请提供以下资料，复印件加盖鲜章，发送传真件或者将扫描件发送到电子邮箱109541265@qq.com，然后领取报名申请表填写并签字盖章后传真至（也可发扫描件到邮箱）集团公司完成报名手续。

（1）企业营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）相关业绩；（5）三.5条要求有效具备的相关证书。

- 资格审查方式：资格后审

- 报价时间：2012年10月8日至10月18日9：30-11：30，14：30-17：00（北京时间，节假日除外）

- 报价格式及要求：

- 请提供报价明细、单价及总价表、产品重量及尺寸、生产周期和运输周期时间、产品技术协议（含详细配置清单、质量保证措施、售后服务保证措施等）。报价为包干单价及总价，包括但不限于设备费、包装费、装卸费、运输及杂费、指导安装费、合同设备的保险费、设备检测及报告费、税金、报验费、售后服务费等与本设备有关的所有费用。

- 合同付款方式：合同签订后付30%预付款；全部设备生产完毕，供方自检验收合格达到发货条件后,需方付合同总额的30%，供方收到此款后，按需方要求的时间发运全部设备至需方现场；设备到场完毕，连续运行168小时性能验收合格后或货到现场满3个月(以先到期限为准)且经需方验收合格，供方出具全额增值税专用发票后，需方付至合同总价的90%。；剩余10%质保金验收合格质保期满一年后付清。

- 报价明细及总价表等请加盖鲜章后发传真或扫描件，全套报价资料电子版请发至电子邮箱109541265@qq.com。

八、本采购公告同时在《奥凯煤业集团官网》（www.aokaigroup.com）和《中国采购与招标网》(www.chinabidding.com.cn)上发布。

采购单位：奥凯煤业集团

青海省奥凯煤业发展集团有限责任公司

联系人：刘经理

联系电话：15882189818   传真：028-85310969

电子邮箱：109541265@qq.com

奥凯煤业集团地址：四川省成都市天府大道北段20号，高新国际广场B座9楼经营管理中心

2012年9月