奥凯煤业集团阿克苏钒矿圆筒洗矿机

采购公告

奥凯煤业集团、新疆奥凯投资有限责任公司阿克苏钒矿建设项目所需要的圆筒洗矿机采购项目，拟采用国内公开询价采购的方式确定供货单位，欢迎符合相关条件的单位参加报价，现将有关事宜告知如下：

- 项目概况：

- 项目名称：奥凯煤业集团阿克苏钒矿圆筒洗矿机采购。

- 项目地点：新疆阿克苏地区乌什县，海拔高度1783米。

- 项目采购范围及要求：

- 产品名称及数量：圆筒洗矿机1台，配套控制柜1套；

- 技术参数及要求：必须将矿石中泥沙清洗干净，清洗含泥量10%左右的钒矿石，钒矿石粒度20-80mm，要求每日清洗1800-2000吨，并将清洗后的矿石输送至皮带机上，要求配套控制柜，（主要参考参数：筒体直径φ2.6米-φ2.8米，总长约16米，电机为调速电机，筒体材质16Mn，厚35mm，内衬板材质为耐磨材质65Mn，厚30mm）；

- 要求为专业圆筒洗矿机生产厂家，国产中档品牌，满足技术指标前提下具备较高性价比。产品符合国家相关现行标准规定、行业规范和通用技术要求。到货日期为2013年4月15日前。

- 报价企业报名条件：

- 具有独立企业法人资格；

- 本设备产品报价人应为制造厂家，不接受经销商、代理商的报价。要求报价厂家具备行业生产安装资质，有良好业绩；

- 有健全的组织管理体系及财务核算体系、能够提供合法的增值税发票；

- 近两年类似项目业绩不得少于5个；

- 必须有生产资格证书；

- 本项目不接受联合体报价。

- 报价时请提供以下资料，复印件加盖鲜章，发送传真件或者将扫描件发送到电子邮箱109541265@qq.com，然后领取报名申请表填写并签字盖章后传真至（也可发扫描件到邮箱）集团公司完成报名手续。

（1）企业营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）相关业绩；（5）生产资格证书。

- 资格审查方式：资格后审

- 报价时间：2013年1月18日至1月25日9：30-11：30，14：30-17：00（北京时间，节假日除外）

- 报价格式及要求：

- 请提供报价明细、单价及总价表、设备重量及尺寸、设备主要技术参数、主要部件材质、生产周期时间、运输周期时间、产品技术协议（含详细配置清单、质量保证措施、售后服务保证措施等）。报价为包干单价及总价，包括但不限于设备费、包装费、装卸费、运输费及杂费、指导安装费、合同设备的保险费、设备检测及报告费、税金、报验费、售后服务费等与本设备有关的所有费用。

- 合同付款方式：合同签订后付30%预付款；全部设备生产完毕，供方自检验收合格达到发货条件后,需方付合同总额的30%，供方收到此款后，按需方要求的时间发运全部设备至需方现场；设备到场完毕经需方验收合格7个工作日内，供方出具全额增值税专用发票后，需方付至合同总价的90%。；剩余10%质保金验收合格满一年后付清。

- 报价明细及总价表等请加盖鲜章后发传真或扫描件，全套报价资料电子版请发至电子邮箱109541265@qq.com。也可发传真至0991-3827097。

八、本采购公告同时在《奥凯煤业集团官网》（www.aokaigroup.com）和《中国采购与招标网》(www.chinabidding.com.cn)上发布。

采购单位：奥凯煤业集团

新疆奥凯投资有限责任公司

乌鲁木齐市北京南路高新区数码港大厦30楼，经管部，联系电话及传真：0991-3827097，贾先生。

集团公司联系人：刘经理

联系电话：15882189818   传真：028-85310969

电子邮箱：109541265@qq.com

奥凯煤业集团地址：四川省成都市天府大道北段20号，高新国际广场B座9楼经营管理中心

2013年1月